АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕЙТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Брейтово

от  25.07.2023г.                                                                      № 368

Об утверждении актуализированной схемы

теплоснабжения Гореловского сельского поселения на 2024год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010.  №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании  Устава Брейтовского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ  БРЕЙТОВСКОГО МР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Гореловского сельского поселения на 2024год  согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брейтовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.bradm.ru

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Брейтовского муниципального района  Кочерова  Н.В.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.О. Главы

Брейтовского

муниципального района                                                         Кочеров  Н.В.

Утверждена

постановлением администрации

Брейтовского муниципального района

Ярославской области                                                                      от 25 .07.2023 г.  № 368

Схема теплоснабжения

Гореловского  сельского поселения

Ярославской области

Оглавление

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Гореловского  сельского поселения Ярославской области

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Схема теплоснабжения Гореловского сельского поселения Ярославской области

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Гореловского  сельского поселения Ярославской области.

1.1.Существующее состояние.

В сфере теплоснабжения на территории Гореловского  сельского Ярославской области поселения осуществляет деятельность одна котельная на местном виде топлива (дрова).

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяжен-ность сетей (м) | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гореловское сельское поселение |
| 1 | Котельная с. Горелово | Жилой фонд: -жилой дом- 18 квартир, -жилой дом- 18 квартир, -4 жилых одноквартирных дома. Медицинский пункт с.Горелово Дом культуры с. Горелово Гореловская библиотека Администрация Гореловского сельского поселения | 815 | МУП «Коммунальное хозяйство» |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Горелово | 0,86 | 0,16 | 0,16 | дрова |

| Тип, марка котла | Количество секций | Год установки котлов | Теплопроводность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВК-0,5 ТВК-0,5 | 1 1 | 2000 2012 | 0,43 0,43 | 1 1 |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2024 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |
| Тепловая энергия |  |
| 1 | МУП « Коммунальное хозяйство» | 3926,63 |

1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовое потребление |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал. | Теплоноситель, м3 |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС/ вода |
| Гореловское сельское поселение |
| Котельная с. Горелово | 793,2 | - | - | 04/317,28 |

1.3.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая энергия, Гкал. | Теплоноситель, м3 |
|  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС, вода |
| Гореловское сельское поселение |
| 1 | Котельная с. Горелово | Жилой фонд Медицинский пункт с. Горелово Дом культуры с. Горелово Гореловская библиотека Администрация Гореловского сельского поселения | 679,65 10,85 48,10 18,85 35,75 | - - - - - | - - - - - | 271,86 4,34 19,24 7,54 14,3 |

Учитывая, что документами территориального планирования Гореловского сельского поселения Ярославской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная Гореловской общеобразовательной основной школы |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Основная часть  жилого фонда является частным. Котельная и тепловые сети бюджетной организации Гореловского сельского поселения Ярославской области района переданы ей на баланс. На территории муниципального образования нет единой теплоснабжающей организации.

Модернизация системы теплоснабжения Гореловского сельского поселения Ярославской области не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электро-водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления-горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет «1,022» тыс. Гкал/год.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Гореловском  сельском поселении Ярославской области не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная с. Горелово | 0,02 | 0,02 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Гореловское сельское поселение |  |  |
| Котельная с. Горелово | 0,86 | 0,86 | 086 |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гореловское сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная с. Горелово | - | - | 122,46 | 318,0 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Гореловское сельское поселение |  |
| Котельная с. Горелово | 0,024 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников

тепловой энергии не поступало.

4.3.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно проведены на территории Гореловского сельского поселения Ярославской области.

4.4.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.5.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.6.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гореловское сельское поселение |
| 1 | Котельная с. Горелово | 0,86 | 0,86 |

4.7.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования проведены в бюджетных организациях поселения.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных  (температурный график 80 – 60 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, tп0C | Температура воды в обратной линии системы отопления, tо0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41,3 | 35,7 |
| 7 | 42,3 | 36,3 |
| 6 | 43,3 | 36,9 |
| 5 | 44,2 | 37,5 |
| 4 | 45,2 | 38,1 |
| 3 | 46,2 | 38,8 |
| 2 | 47,1 | 39,4 |
| 1 | 48,1 | 40,0 |
| 0 | 49,1 | 40,6 |
| -1 | 50,0 | 41,2 |
| -2 | 51,0 | 42,4 |
| -3 | 52,0 | 42,1 |
| -4 | 52,9 | 43,0 |
| -5 | 53,9 | 43,6 |
| -6 | 54,9 | 44,2 |
| -7 | 55,8 | 44,8 |
| -8 | 56,8 | 45,4 |
| -9 | 57,8 | 46,0 |
| -10 | 58,7 | 46,6 |
| -11 | 59,7 | 47,3 |
| -12 | 60,7 | 47,9 |
| -13 | 61,6 | 48,5 |
| -14 | 62,6 | 49,1 |
| -15 | 63,6 | 49,7 |
| -16 | 64,5 | 50,3 |
| -17 | 65,5 | 50,9 |
| -18 | 66,5 | 51,5 |
| -19 | 67,4 | 52,1 |
| -20 | 68,4 | 52,7 |
| -21 | 69,4 | 53,3 |
| -22 | 70,3 | 53,9 |
| -23 | 71,3 | 54,5 |
| -24 | 72,3 | 55,1 |
| -25 | 73,2 | 55,8 |
| -26 | 74,2 | 56,4 |
| -27 | 75,2 | 57,0 |
| -28 | 76,1 | 57,6 |
| -29 | 77,1 | 58,2 |
| -30 | 78,1 | 58,8 |
| -31 | 79,0 | 59,4 |
| -32 | 80,0 | 60,0 |

4.8.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гореловское сельское поселение |
|  | Котельная с. Горелово | 0,86 | 0,86 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения Гореловского сельского поселения Ярославской области, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах Гореловского  сельского поселения  Ярославской области под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что документами территориального планирования Гореловского сельского поселения Ярославской области она не предусмотрено изменение схем теплоснабжения сельских поселений, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.  Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Горелово Брейтовского МР/ Восстановление повреждённых участков теплоизоляции воздушной теплотрассы | 0,05км. | Экономия тепловой энергии Уменьшение физического износа котельной и теплотрассы с. Горелово |

Существующие тепловые сети Гореловского сельского поселения Ярославской области соответствуют нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Поселение не газифицировано. Поэтому большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления-горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2022-2025 гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость (руб.) | План реализации инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству, тепловых источников. |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |
| 2.1 | Реконструкция теплосетей | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |
| 3.1 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование | - | - | - | - | - |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть жилого фонда, общественные здания, бюджетные учреждения подключены к собственным системам теплоснабжения, которые состоят из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей осуществляют бюджетные организации Гореловского сельского поселения и Брейтовского муниципального района.

Единая теплоснабжающая организация на территории поселения, муниципальное унитарное предприятие  «Коммунальное хозяйство». ( Постановление Администрации Брейтовского муниципального района от 24.05.2019г. № 253)

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Гореловского сельского поселения Ярославской области нет.